## Slide 1
LES PLUIES ACIDES

## Slide 3: Quelle est l’origine des pluies acides?
Quels effets ont-elles sur l’environnement?

## Slide 4: I) FORMATIONS DES PLUIES ACIDES
Les précipitations acides sont dues à la présence dans l’atmosphère:
d’oxydes de soufre (il représente environ 2/3 des contaminants)
d’oxydes d’azotes (il représente l’autre tiers).
Ces composés gazeux réagissent avec l’humidité de l’air pour former les acides forts tombant au sol avec les précipitations.

## Slide 5: 1) Sources des polluants à l’origine des pluies acides:
a) le dioxyde de soufre :
-Anthropique:
la combustion de l'énergie fossile: 2/3 charbon, 1/3 huiles lourdes (pétrole).
les centrales thermiques
les raffineries de pétrole
les installations de chauffage (domestique ou industrielle) et les industries comportant des fours (traitement de minerais, sidérurgie,cimenterie).

## Slide 6: Sources des polluants à l’origine des pluies acides:
le dioxyde de soufre :
Naturel:
Les volcans produisent plusieurs dizaines de Mtonnes de SO2 /an et les émissions d'origine biologique (décomposition des acides aminés soufrés par les bactéries) sont de l'ordre de 50Mtonnes /an.

## Slide 7: Sources des polluants à l’origine des pluies acides:
b) les oxydes d’azote :
-Anthropique:
Les 60Mtonnes /an produites au niveau mondial proviennent de:
la combustion dans les moteurs (carburants) et dans les centrales thermiques (combustibles) des fuels fossiles constitue la principale source d’émissions de NOx (45%).
la combustion de certaines matières plastiques contenant l’élément azote N, (par exemple le nylon) entraîne la libération dans l’atmosphère de composés azotés.
la combustion de biomasse à des fins agricoles.
le rejet d'urée des animaux (sous forme de NH3).

## Slide 8: Sources des polluants à l’origine des pluies acides:
Les oxydes d’azote
Naturel:
Les micro-organismes vivants et les processus microbiologiques émettent 14Mtonnes /an en moyenne. Les oxydes d’azote peuvent également être produits dans l’atmosphère par décharge électrique lors des orages, 50% des monoxydes d’azote sont produits de cette façon.

## Slide 9: 2) MECANISMES CHIMIQUES CONDUISANT A LA FORMATION DES PLUIES ACIDES :
La pluie non contaminée possède un pH de 5,6.
Or les précipitations acides ont un pH inférieur à 5,6 et sont principalement dues à la transformation du dioxyde de soufre (SO2) et des oxydes d'azote (NOx) en polluants secondaires secs ou humides comme l'acide sulfurique (H2SO4) et l'acide nitrique (HNO3).

## Slide 10: MECANISMES CHIMIQUES CONDUISANT A LA FORMATION DES PLUIES ACIDES :
a) Formation de l'acide sulfurique H2SO4:
Première étape : Le dioxyde de soufre s'oxyde pour former du trioxyde de soufre.
SO2 + 1/2 O2 -> SO3
Seconde étape : Formation d’acide sulfurique.
SO3 + H2O -> H2SO4

## Slide 11: MECANISMES CHIMIQUES CONDUISANT A LA FORMATION DES PLUIES ACIDES :
b) Formation de l'acide nitrique HNO3 :
Première étape : transformation du monoxyde d'azote (NO).
NO + 1/2 O2 -> NO2
Deuxième étape : Formation de l’acide nitrique.
3NO2 + H2O -> 2HNO3 + NO

## Slide 12: MECANISMES CHIMIQUES CONDUISANT A LA FORMATION DES PLUIES ACIDES :
L'atmosphère est donc chargée en acide nitrique et en acide sulfurique qui se retrouvent dans les pluies.
Au contact de l’eau, ces deux acides vont alors libérer des ions hydrogènes responsables de l’acidité des pluies. Les réactions chimiques sont les suivantes :
HNO3 (en solution) -> H+ + NO3-
H2SO4 (en solution) -> SO42- + 2 H°
Le système ne fonctionne que parce que l'on insère des polluants.

## Slide 13: Le cycle des pluies acides:

## Slide 14: II) CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT:

## Slide 15: 1) EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
2 Types de précipitations dévastatrices:
Pluie et neige
Faible pouvoir tampon des lacs
Augmentation de l’acidité
a) Premièrement en augmentant l’acidité:

## Slide 16: Effets sur les milieux aquatiques:
Augmentation de l’acidité
Conséquence:
les métaux deviennent toxiques
Exemple de l’Aluminium:
Al(OH)3 -> Al3+ + 3OH-
b) Deuxièmement en augmentant la solubilité des métaux:
Augmentation solubilité

## Slide 17: Effets sur les milieux aquatiques:
Schéma montrant l'acidification d'un plan d'eau à partir d'une pluie acide et par le parcours de cette dernière dans le sol:

## Slide 18
2)EFFETS SUR LES ARBRES ET LES SOLS:
    Absorption de métaux
    Lessivage des sols, d’où faible pouvoir tampon
Jaunissement des feuilles, nécroses et défoliation
Croissance trop rapide

## Slide 19: 3)EFFETS SUR LES ETRES VIVANTS:
LES HOMMES
Problèmes respiratoires (asthme, toux sèches, irritations)
Bioaccumulation de métaux lourds
LA FAUNE
Morts dérivées

## Slide 20: 4)EFFETS SUR LES MONUMENTS:
Destruction des matériaux
Corrosion des métaux

## Slide 21: III) Les moyens de prévention:

## Slide 22: 1)Remèdes réduisant les dégâts
Le chaulage
Changer les méthodes
d’agriculture et de
sylviculture

## Slide 23: 2)REMEDES REDUISANT LES PLUIES ACIDES
ACTION SUR LES SOURCES FIXES
On retrouve dans ce type de pollution l’industrie et le chauffage.
Pour le soufre: Avant combustion:, l'adjonction de chaux (chaulage) ou de carbonate de calcium permet la fixation de 80 à 90% du soufre contenu dans les combustibles.
Après combustion, la fixation des rejets sous forme de boues de sulfites ou sulfates permet d'éliminer 80 à 90% du soufre.
Pour les NOx: diminuer la T° de combustion
De plus le procédé de dénitrification des gaz par l'ammoniac élimine 90% des NOx.
Économiser les énergies
Utiliser des sources d’énergies non polluantes

## Slide 24
Centrales hydrauliques
Eolienne
Panneaux solaires

## Slide 25
ACTION SUR LES SOURCES MOBILES
Les émetteurs sont essentiellement tous les transports en particulier les voitures.
Purifier les gaz d’échappement
Utiliser des moyens de transports moins ou non polluants
Changer notre comportement